## Slide 1: FPGA-development board
Louis Van Lommel
PCB-Advanced 2023

## Slide 9: PCB in Altium Designer
4 Layer PCB
  L1 Signal + GND
  L2 GND
  L3 PWR
  L4 Signal + GND
BGA (1mm-pitch)
Differential pairs
Impedance routing
Via Stitching

## Slide 11: Hardware fouten en oplossingen
USB ESD-Protection:
Probleem:
    +5V en GND omgedraait.
Huidige oplossing:
    Component ondersteboven geplaatst.
Permanente oplossing:
    Schema en PCB verbeteren (V2.0).

## Slide 12: Hardware fouten en oplossingen
ESD-Protection:
Probleem:
    Pin 2 en 6 omgedraait
Huidige oplossing:
    Niet geplaatst
Permanente oplossing:
    Schema en PCB verbeteren (V2.0).

## Slide 13: Hardware fouten en oplossingen
Enable 2 Tri-Buck:
Probleem:
    +1V te laag, minimaal +1,2V.
Huidige oplossing:
    EN2 aan +5V verbonden.
Permanente oplossing:
    Schema en PCB verbeteren (V2.0).

## Slide 14: Hardware fouten en oplossingen
PGOOD Tri-Buck:
Probleem:
    Gaat enkel branden bij een fout.
Huidige oplossing:
    Niets, bij een fout gaat de led branden (nuttig).
Permanente oplossing:
    Schema en PCB verbeteren (V2.0).

## Slide 15: Hardware fouten en oplossingen
MRCC-Pin:
Probleem:
    L13_P niet verbonden.
Huidige oplossing:
    L14_P gebruikt (SRCC).
Permanente oplossing:
    Schema en PCB verbeteren (V2.0).

## Slide 16: Hardware fouten en oplossingen
Switches:
Probleem:
    Switches sluiten kort tijdens het schakelen.
Huidige oplossing:
    Interne Pull-up, 3V3 aan de switches verwijdert.
Permanente oplossing:
    Betere switches.
    Schema en PCB verbeteren (V2.0).

## Slide 19: Bedankt!
Louis Van Lommel R0844517@student.thomasmore.be
Notes: Icoon wereldbol toevoegen